RATREX – P

(EKOBROM-G)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikácia zmesi: RATREX – P (EKOBROM-G)

1.2 Použitie zmesi: rodenticíd vo forme granúl

1.3 Identifikácia spoločnosti/podniku:

Výrobca:

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO

Via Desman, 43

35 010 Borgoricco

Padova – Italy

Distribútor:

Ing. Alexej Tocimák - QIRREX

Trebišovská 7

0440 11 Košice

Tel: 0948075555

E-mailová adresa osoby zodpovednej za KBÚ: qirrex@centrum.sk

1.4 Núdzový telefón: Národné toxikologické informačné centrum +421-(0)2-547 741 66

24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách

2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV

2.1 Klasifikácia zmesi: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, zákona č. 163/2001 o chemických

látkach a chemických prípravkoch, v znení neskorších predpisov (Výnos MHSR

č.1/2009) a klasifikačných pravidiel smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES.

2.2 Negatívne fyzikálno-chemické vlastnosti: Nie sú známe.

2.3 Účinky na zdravie ľudí: Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí riziko poškodenia

zdravia. Účinná látka môže vyvolať poruchy zrážania krvi. Uchovajte mimo dosahu detí.

2.4 Účinky na životné prostredie: Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí riziko

poškodenia životného prostredia. Účinná látka je vysoko toxická pre vodné organizmy.

2.5 Ďalšie informácie: Nie sú známe.

3 ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1 Zloženie zmesi: granule s obsahom účinnej látky bromadiolon (0,005%)

| Názov látky | EC číslo | CAS číslo | Klasifikácia | Výstražný | Koncentrácia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | symbol | (%) |  |
| 13-[3-(4_-bróm[1,1´- |  |  |  | T+; | N; |  |  |
| bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3- |  |  | T+; R27/28 |  |  |  |  |
| hydroxypropyl]-4- | 249-205-9 | 28772-56-7 | T; R48/24/25 |  |  | 0,005% |  |
| hydroxybenzopyrán- |  |  | N;R50-53 |  |  |  |  |
| 2-ón/bromadiolon |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |
| *Plné znenia R-viet sú uvedené v bode 16 |  |  |  |  |  |  |

3.2 Ďalšie informácie: Neuvádza sa.

Dátum vydania: 3.6.2009 Dátum revízie: 1. 7. 2011 Revízia č.: 1 Strana 1 z 6

RATREX – P

(EKOBROM-G)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4 OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 Všeobecné pokyny: Pri požití ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

4.2 Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch. V prípade ťažkostí

vyhľadajte lekára.

4.3 Pri kontakte s pokožkou: Kontaminovaný odev ihneď vyzlečte a pred opätovným

použitím vyčistíte. Zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom a následne opláchnite

veľkým množstvom vody. V prípade pretrvávania ťažkostí alebo akýchkoľvek náznakoch

podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

4.4 Pri kontakte s očami: Vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu minimálne

15 minút. V prípade pretrvávania ťažkostí, vyhľadajte lekársku pomoc.

4.5 Pri požití: Dôkladne vypláchnite ústa. Vyhľadajte lekára a ukážte mu obal alebo

kartu bezpečnostných údajov výrobku.

4.6 Ďalšie informácie: Informácie pre lekárov: Účinná látka bromadiolon je nepriamy

antikoagulant. Vitamín K1 pôsobí ako protijed. Odporúča sa sledovanie protrombínovej

aktivity v dobe menej ako 18 hodín po požití. V prípade zvýšenia protrombínového času

podávajte vitamín K1, pokiaľ sa sledovaný faktor neupraví. Dva týždne po podaní

protijedu sa odporúča opätovná kontrola protrombínovej aktivity.

5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Vhodné hasiace prostriedky: CO2, práškový hasiaci prístroj, pena odolná voči

alkoholu, vodná hmla.

5.2 Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov: Silný

prúd vody.

5.3 Osobitné riziká expozície: Pri požiari môžu vznikať toxické plyny.

5.4 Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky:

V prípade potreby použite dýchaciu masku, a v prípade veľkého požiaru použite

ochranný odev a obuv.

5.5 Ďalšie údaje: Zamedzte odtekaniu vody do kanalizácie alebo jej vsakovaniu do

pôdy.

6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1 Osobné preventívne opatrenia: Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci

a používajte osobné ochranné pracovné prostriedky.

6.2 Environmentálne preventívne opatrenia: Zabráňte kontaminácii povrchovej a

podzemnej vody, pôdy a úniku do kanalizácie.

6.3 Spôsoby čistenia: Mechanicky pozbierať. Kontaminovaný materiál zneškodnite

v súlade s platnou legislatívou. Kontaminovanú oblasť opláchnite vodou, ale zamedzte

jej odtekaniu do kanalizácie alebo jej vsakovaniu do pôdy.

6.4 Ďalšie údaje: Neuvádza sa

7 MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

7.1 Manipulácia: Pri práci dodržiavajte všeobecné pokyny pre bezpečné nakladanie s

chemickými látkami. Striktne dodržiavajte návod na použitie. Pri práci nepite, nejedzte

ani nefajčite. Po práci si umyte ruky a nezakryté časti tela.

Dátum vydania: 3.6.2009 Dátum revízie: 1. 7. 2011 Revízia č.: 1 Strana 2 z 6

RATREX – P

(EKOBROM-G)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

7.2 Skladovanie: Skladovať len v suchom chladnom dobre vetranom priestore v pevne

uzatvorených originálnych nádobách v uzamykateľných skladoch. Skladujte oddelene od

potravín, nápojov a krmiva. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

8 KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1 Medzné hodnoty expozície: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa

Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci pre uvedené chemické látky:

Limity expozície pre zmes a jeho zložky neboli stanovené

8.2 Kontrola expozície:

8.2.1 Kontrola expozície na pracovisku: Zabráňte zbytočnému kontaktu so zmesou.

Zabezpečte primerané vetranie pracoviska. Na pracovisku nejedzte, nepite a nefajčite a

dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Kontaminovaný odev a obuv vyzlečte a pred

opätovným použitím vyčistite. Pred prácou a po nej si umyte ruky.

a) Ochrana dýchacích ciest: Neuvádza sa.

b) Ochrana rúk: Odporúča sa používať ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

c) Ochrana zraku: Pri správnej manipulácii nie je potrebná.

d) Ochrana kože: Ochranný odev.

8.2.2 Kontrola environmentálnej expozície:

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa doplna zákon č. 401/1998 Z. z.

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Všeobecné informácie:

Fyzikálne skupenstvo: pevné (granule)

Farba: červená

Zápach: charakteristický

9.2 Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie:

pH: -

Teplota varu/destilačný rozsah: -

Teplota vzplanutia: -

Horľavosť (tuhá látka, plyn) -

Výbušné vlastnosti: -

Medze výbušnosti zmesí so vzduchom: -

Oxidačné vlastnosti: -

Tlak pár (pri 20 °C): -

Relatívna hustota (pri 20/4 °C): -

Rozpustnosť: vo vode: -

Org. rozpúšťadlá: -

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: -

Dátum vydania: 3.6.2009 Dátum revízie: 1. 7. 2011 Revízia č.: 1 Strana 3 z 6

RATREX – P

(EKOBROM-G)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Viskozita: -

Hustota pár (pri 20 °C): -

Rýchlosť odparovania: -

9.3 Ďalšie údaje: neuvádza sa.

10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť: Neuvádza sa.

10.2 Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť: Neuvádza sa.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Žiadne nie sú známe.

10.4 Ďalšie údaje: Produkt je stabilný za normálnych podmienok skladovania a použitia.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne toxikologické informácie o zmesi ako takej a nie sú

známe žiadne nepriaznivé účinky na zdravie ľudí.

Toxikokinetika, metabolizmus a distribúcia: Neuvádza sa.

11.1 Akútne účinky:

11.2.1. Akútna toxicita:

Pre produkt Bromadiolone 2.5% Red, ktorého zložkou je bromadiolon.

LD50 orálne, potkan = 45 mg/kg

LD50 dermálne, potkan= 376 mg/kg

11.2.2. Dráždivosť: Neuvádza sa.

11.2.3. Žieravosť: Neuvádza sa.

11.2 Senzibilizácia: Nie sú známe žiadne senzibilizujúce účinky.

11.3 Toxicita po opakovanej dávke: Neuvádza sa.

11.4 Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita):

11.4.1 Karcinogenita: Neuvádza sa.

11.4.2 Mutagenita: Neuvádza sa.

11.4.3 Reprodukčná toxicita: Neuvádza sa.

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne ekotoxikologické informácie o zmesi ako takej.

12.1 Ekotoxicita:

bromadiolón

Ryby: LC50 (Lepomis macrochirus) 96h = 1,4 mg/l

Kôrovce: EC50 (Daphnia magna) 48h = 0,24 mg/l

Zdroj: U.S. EPA ECOTOX, Version4-http://cfpub.epa.gov/ecotox/quick_query.htm

12.2 Mobilita: Neuvádza sa.

12.3 Stálosť a odbúrateľnosť: Neuvádza sa.

12.4 Bioakumulačný potenciál: Neuvádza sa.

12.5 Výsledky posúdenia PBT: Nie sú dostupné informácie o hodnotení PBT.

12.6 Ďalšie informácie: Neuvádza sa.

13 OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

Dátum vydania: 3.6.2009 Dátum revízie: 1. 7. 2011 Revízia č.: 1 Strana 4 z 6

RATREX – P

(EKOBROM-G)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

13.1 Vhodné metódy zneškodňovania: Zneškodňujte v súlade so zákonom

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.2 Druh odpadu: Keď sa zmes a jeho obal stanú odpadom, musí im držiteľ odpadu

priradiť kód odpadu podľa prílohy č.1 k vyhláške č.284/2001 Z. z., v znení neskorších

predpisov. Nakladanie s odpadom podľa predpisov pre nakladanie s nebezpečnými

odpadmi.

Odporučenie pre obaly: Optimálne vyčistené obaly môžu byt likvidované spolu

s domovým odpadom.

14 INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.1 Cestná preprava (ADR) a železničná preprava (RID):

Zmes nepodlieha medzinárodným predpisom na prepravu nebezpečných vecí.

14.2 Námorná preprava (IMDG):

Zmes nepodlieha medzinárodným predpisom na prepravu nebezpečných vecí.

14.3 Letecká preprava (ICAO/IATA):

Zmes nepodlieha medzinárodným predpisom na prepravu nebezpečných vecí.

15 REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nie sú dostupné informácie o vykonaní

hodnotenia chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v zmesi.

15.2 Zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie uvedené na označení:

Symbol nebezpečnosti a označenie nebezpečenstva:

Slovné označenie špecifického rizika (R-vety):

Slovné označenie pre bezpečné použitie (S-vety):

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a ocami

S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo

označenie

Registračné číslo: bio/1007/D/09/5/CCHLP

Obsahuje bromadiolon 0,05 g/kg, denatónium-benzoát 0,01 g/kg, propán-1,2-diol 0,8 g/kg

15.3 Osobité ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia alebo životného prostredia:

Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje povinnosť autorizácie podľa

hlavy VII alebo obmedzenia podľa hlavy VIII Nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady(ES) č. 1907/2006.

15.4 Vnútroštátne právne predpisy:

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra

2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení

Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia

Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a

smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES;

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii,

označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a

1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Dátum vydania: 3.6.2009 Dátum revízie: 1. 7. 2011 Revízia č.: 1 Strana 5 z 6

RATREX – P

(EKOBROM-G)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, v znení neskorších

predpisov;

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2009 z 15. januára 2009;

Zákon č. 405/2008 Z.z. ktorým sa mení a doplna zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a

chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov;

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;

Zákon č.409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa doplna zákon č. 401/1998 Z.z. o

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

16 ĎALŠIE INFORMÁCIE

16.1 Úplný text viet označených písmenom R, ktoré sú uvedené v bode 2 a 3:

R27/28 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití

R48/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dohodovou

expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití

R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé

účinky vo vodnej zložke životného prostredia

16.2 Odporúčania na odbornú prípravu:

Vid Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Oboznámenie

sa s pravidlami o bezpečnosti, ochrane zdravia človeka a ochrane životného prostredia.

16.3 Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Produkt používajte až po

prečítaní návodu na použitie.

16.4 Účel karty bezpečnostných údajov:

Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť užívateľom prijať potrebné opatrenia

súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku a s ochranou životného

prostredia.

16.5 Zdroje kľúčových dát:

Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá požiadavkám Prílohy II

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi

poskytnutých dodávateľom - firmou EKOLAS s.r.o a databázy U.S. EPA ECOTOX,

Version4 - http://cfpub.epa.gov/ecotox/quick_query.htm

Klasifikácia zmesi bola vykonaná na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1272/2008.

16.6 Zmeny vykonané pri revízii: Zmena názvu ulice výrobcu.

16.7 Použitie zmesi: Zmes by nemala byt použitá na žiadny iný účel ako je určený

16.8 Ďalšie informácie: Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú len

sprievodnými informáciami pre bezpečné používanie, skladovanie a manipuláciu s

výrobkom. Podľa nášho najlepšieho vedomia a presvedčenia sú tieto informácie v čase

vyjadrenia správne, nie je však nijako zaručená ich presnosť. Tieto informácie sa týkajú

iba špecifických určených materiálov a nemusia byt pre tieto materiály platné, ak sa

dotyčné materiály použijú v kombinácií s akýmikoľvek inými materiálmi alebo v

akomkoľvek inom procese.

Dátum vydania: 3.6.2009 Dátum revízie: 1. 7. 2011 Revízia č.: 1 Strana 6 z 6